TPS1000热盖恒温混匀仪中文简介

产品介绍

TPS1000热盖恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。可调温热盖功能可有效防止样品管内蒸发、爆管等现象出现，并大幅度提高了控温均匀度。内置风扇降温功能，可减少样品冷却时间。

产品特点

1.用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率。

2.采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷。

3.混匀频率最高可达3000rpm。

4.热盖温度可调，有效防止样品蒸发和交叉感染。

5.自动风扇降温功能，有效地缩短仪器模块冷却时间。

6.直流无刷电机，低噪音、长寿命、免维护。

7.LCD显示，实时显示当前温度、转速信息。

8.具备短振荡点动功能。

9.多点运行功能，实现多段程序连续运行，并可进行循环运行。

10.程序运行结束，发出报警信号。

11.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。

12.自带温度校准功能。

13.内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

性能指标

型    号         TPS1000

温度设置范围       0℃~105℃

控温范围           室温+5℃~105℃

时间设置           1sec~99min59sec /1min~99h59min/∞

控温精度           ≤±0.3℃*

显示精度           0.1℃

温度均匀性         ≤±0.3℃*

转速范围           200~3000rpm*

水平振幅           2mm

升温时间           ≤10分钟（25℃升温到100℃）*

降温时间           ≤12分钟（100℃降温到37℃）*

热盖温度设置范围   OFF/AUTO/0℃~110℃

热盖控温范围       室温+5℃~110℃

热盖升温时间       ≤10分钟（25℃升温到110℃）*

热盖独立控温功能   支持

自动风扇降温功能   支持

程序段储存         10段

多点运行           支持（最大5点）*

多点循环运行       支持（最大循环数99次）*

自动预热           支持

运行结束自动恒温   支持

热盖调温模式       自动/手动两种模式

开机自动运行      支持

断电自动恢复      支持

倒计时延后功能    支持

样品容量          见模块选型表

输入功率          335W

电压              AC220V/50-60HZ

熔断器            250V  3A  Ф5×20

外形尺寸(mm)      296x212x164mm

重量            6.9kg

可选模块

型号         试管及孔径                      最高转速

MD30      96x0.2ml（标准版）                 2500rpm

MD31      54x0.5ml（离心管）                 2500rpm

MD32      35x1.5ml（离心管）                 2500rpm

MD33      35x2.0ml（离心管）                 2500rpm

MD34      15x0.5ml+20x1.5ml（离心管）        2500rpm

无模块    用于96孔酶标板、深孔板、细胞板    3000rpm